MIF 技术规范指南

2002年4月9日

该继电器应是一种综合性数字式保护继电器，它应能够集成馈线保护、控制、监视和测量功能，它应可用于保护任何电压等级的馈电线路，并适于集成在变电站综合自动化系统之中。

该继电器应包括下列保护和控制功能：

- 延时过流元件：1个相间、1个接地；或1个单相

- 瞬时过流元件：2个相间、2个接地；或2个单相

- 延时过流曲线特性：4条预先配置曲线、1条用户可配置曲线

- 热映像保护

- 冷负荷启动

- 可配置的断路器失灵保护

- 6个输出，其中有4个为可配置

- 2个整定值列表

监视功能应包括：

- 32个事件记录

- 录波

- 每相电流测量